Prefeitura Municipal de Extrema

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Oficina Ambiental- Parque de Eventos – Fone/Fax 3435-3620  CEP 37.640-000

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL  SIMPLIFICADO – RPCA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO SOLO URBANO OU PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL.

Este formato visa orientar a elaboração de RPCA, para instruir o processo de licenciamento ambiental de parcelamento de solo urbano pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA), conforme Deliberação Normativa CODEMA nº 001/2006 (alterada pela Deliberação Normativa CODEMA nº 017/2018).

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - - O RPCA deverá ser elaborado por equipe técnica habilitada, devendo constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional.

  - – As ilustrações, cartas, plantas, desenhos mapas e fotografias deverão ser perfeitamente legíveis em todas as cópias do documento.

  - – De acordo com as características e a localização do empreendimento o a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) poderá solicitar informações complementares julgadas necessárias a análise da proposta, bem como dispensar o atendimento as exigências constantes deste documento, que a seu critério não sejam aplicáveis.

  - – A SMA elaborará o parecer técnico e encaminhará a apreciação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) que será o responsável pela aprovação do RPCA e a emissão de licença ambiental.

  - -   A aprovação do RPCA pelo CODEMA não elimina a necessidade da aprovação de outros órgãos licenciadores previstos em lei.

  - Para devido recuo de Áreas de Preservação Permanente, deverá ser respeitado faixa marginal, conforme preconiza  a  Lei 20.922/2013.

  - No Plano Diretor, capítulo IV, seção I, subseção I, artigo 46, diz que “Nos parcelamentos de solo deverá ser respeitada a Macrozona de Conservação Ambiental que margeiam rios, córregos e nascentes, não podendo os lotes fazer confrontação, ao fundo, com esta Macrozona.”.

- ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RPCA

2.1- Contexto do projeto

- Identificação do empreendedor:

- Nome, razão social, endereço eletrônico para correspondência;

- Inscrição Estadual, CNPJ.

- Nome, endereço, telefone e fax, e-mail do responsável pelo empreendimento.

b) Identificação do responsável técnico pelo licenciamento:

- Nome;

- Endereço, telefone, fax, endereço eletrônico;

- ART;

- Caracterização geral do empreendimento

- Nome do empreendimento;

- Área total da gleba;

- Área a ser parcelada;

- Registro atualizado do imóvel;

- Objetivos econômicos e sociais do empreendimento;

- Compatibilização do projeto com o Plano Diretor Municipal, legislação urbanística e planos de desenvolvimento ambiental e sócio-econômico existentes no município;

- Justificativa da localização do empreendimento do ponto de vista urbanístico e ambiental;

2.2 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A descrição do parcelamento do solo proposto ou em processo de implantação consiste de estudos que comprovem a viabilidade ambiental do empreendimento a ser parcelado e licenciado contendo no mínimo:

- Planta de situação do empreendimento, na escala de 1: 10.000, delimitando o empreendimento e a gleba de onde ele será desmembrado e indicando as divisas, áreas ocupadas, hidrografia, rodovias e outros elementos que mereçam destaque;

- Planta de uso de solo da gleba onde será instalado o empreendimento e de seu entorno imediato, delimitando a área do parcelamento e indicando os cursos d’água e áreas úmidas, a vegetação, os ambientes florestais, o sistema viário existente, as áreas ocupadas;

- Estudo urbanístico proposto para o parcelamento, sobre base plani-altimétrica, contendo curvas de nível, de metro em metro, onde estejam indicadas as áreas destinadas ao uso publico, as áreas selecionadas para preservação permanente, áreas institucionais e demais áreas verdes;

- Mapa de declividade do loteamento indicando os intervalos de 0 a 30%, acima de 30% e acima de 100%, superposto ao estudo urbanístico proposto para a área;

- Quadro estatístico de distribuição de áreas propostas para o empreendimento, apresentando as áreas destinadas ao domínio publico (sistema viário, áreas verdes, e institucionais) e áreas de propriedade particular (lotes, áreas remanescentes). Devendo as áreas publicas serem  aprovadas pelo o conselho (CODEMA), podendo este sugerir novas áreas;

- Apresentação de dados referentes a quantificação,  dimensão e especificação das áreas a serem submetidas a supressão vegetal;quando da necessidade de supressão, esta deve ser demarcada em campo, para fins de vistoria;

- Projeto Paisagístico, com indicação das espécies a serem utilizadas na arborização do sistema viário e espaços públicos de recreação e bem como na revegetação ou recuperação de alguma área porventura degradada, respeitando normas da concessionária de energia e diretrizes municipais para escolha das espécies a serem utilizadas;

- Indicação de áreas de empréstimo e/ou de bota fora a serem utilizados nas obras de instalação do empreendimento, conforme previsão de terraplanagem;

- Esclarecimentos sobre como será feito o atendimento aos futuros moradores pelos serviços públicos de educação, saúde, segurança e por transporte coletivos; informar os equipamentos públicos que atenderão o empreendimento e suas respectivas distâncias;

- Estudo para o sistema de drenagem pluvial, identificando as prováveis sub-bacias de drenagem e os dispositivos destinados a dissipação de energia e amortecimento de cheias. Deverão também ser avaliadas as conseqüências para as áreas de jusante decorrente da concentração de vazões promovidas pelo sistema de drenagem, pela impermeabilização do solo e pela remoção da vegetação;

- Manifestação das empresas concessionárias de energia elétrica, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, sobre a viabilidade de atendimento no local;

- Quanto ao esgotamento sanitário deverá ser demonstrada a capacidade do corpo receptor – solo ou água – a luz do disposto na DN COPAM CERH Nº 01/08, para receber os efluentes. Também deverá ter solução o tratamento da fase sólida. Na hipótese da utilização do solo para a infiltração de esgoto, apresentar os resultados de sondagem capazes de identificar as características do solo e a posição do lençol freático, quando não for possível a coleta e tratamento de esgoto pela concessionária local;

- Deverá ser apresentada anuência da Concessionária Local – COPASA tanto para abastecimento de água potável, quanto para esgotamento sanitário.

- O estudo deverá demonstrar a viabilidade da coleta de resíduos sólidos pelo poder público com seu respectivo trajeto.

- Cronograma físico de implantação do empreendimento compatibilizando com o desenvolvimento dos projetos ambientais que deverão compor o Relatório e Plano de Controle Ambiental RPCA, permitindo a identificação das possíveis etapas de execução destas obras e de prováveis implicações. Este cronograma deverá conter inclusive as seguintes etapas de execução: descrição das ações de limpeza do terreno, remoção da vegetação, movimentação da terra; localização e dimensionamento proposto para instalação do canteiro de obras; descrição de equipamentos, localização e caracterização da áreas de empréstimo e bota-fora; descrição sucinta das ações de controle de resíduos sólidos e líquidos durante a execução das obras.

2.3 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O prognóstico dos impactos ambientais deverá identificar e analisar os efeitos ambientais da implantação do empreendimento considerando os aspectos estudados no sentido de orientar a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, nas fases de planejamento, execução de obras e ocupação.

2.4 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

A apresentação de medidas, equipamentos ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva ou compensatória que serão utilizados para mitigação dos impactos negativos sobre os fatores físicos, bióticos e sócio-econômicos ou reduzir sua magnitude, em cada fase do empreendimento.

2.4.1 INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Redução das interferências e transtornos a população, no que se refere as emissões atmosféricas, ruídos e trafego de maquinas;

- Controle dos impactos resultantes das obras de terraplanagem (erosão e instabilidade do solo);

- Mitigação da retirada da cobertura vegetal;

- Proteção as nascentes, cursos d’água e lagoas existentes no local e no seu entorno;

- Proteção ao patrimônio histórico e paisagístico;

- Mitigação do incremento de impermeabilidade do solo;

- Mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus respectivos pontos;

- Mitigação dos efeitos do tipo de calçamento previsto;

- Destinação final para efluentes sanitários e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras,

2.4.2 OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Mitigação dos impactos referentes ao incremento de população, estimada  de acordo com parâmetros de  uso e ocupação do solo adotados pela legislação urbanística municipal, para a operação do empreendimento;

- Garantia de atendimento à população estimada, por serviços públicos de educação, saúde, segurança e por transporte coletivo;

- Tratamento e disposição final de efluentes sanitários e o empreendimento;

- Coleta e destino final de resíduos sólidos urbanos;

- Arborização do sistema viário e espaços públicos de convívio;

- Recuperação e revegetação das áreas degradadas e comprometidas com preservação.

2.5 – PLANO DE MONITORAMENTO

O monitoramento proposto deverá ser executado pelo empreendedor e deverá abordar no mínimo:

- Obras destinadas a contenção de encostas e drenagem pluvial;

- Acompanhamento de desenvolvimento de revegetação e paisagismo.

Revisão: 2018